4. sz. melléklet:

Bükkszentkereszt Község Képviselőtestületének

10/2011. (X.13.) számú rendeletéhez

Szabályozási terven szereplő területek övezeti előírásainak összefoglaló táblázata

| Sajátos használat szerint | Alkalmazható | Telekre vonatkoztatott |
| --- | --- | --- |
|  | Építési övezet jele | Beépítési mód* | Minimális telekterület | Minimális utcai homlokvonal** | Minimális telekmélység | Maximális beépítés | Maximális építménymagasság | Minimális zöldfelület | Közművesítés |
|  |  |  | m2 | m | m | % | m | % |  |
| Kertvárosi lakó | Lke | oldalhatáron álló | 300 | 15 |  | 30 | 6,0 | 50 | T |
|  |  | oldalhatáron álló | 600 | 16 |  | 30 | 6,0 | 50 | T |
| Falusias lakó | Lf | oldalhatáron álló | 300 | 15 |  | 20 | 6,0 | 40 | T |
|  |  | oldalhatáron álló | 600 | 16 |  | 20 | 6,0 | 40 | T |
| Kereskedelmi gazdasági | Gksz | oldalhatáron álló | 300 | 16 |  | 40 | 6,0 | 20 | T |
|  |  | oldalhatáron álló | 600 | 18 |  | 40 | 6,0 | 20 | T |
|  |  | szabadon álló | 600 | 18 |  | 50 | 6,0 | 20 | T |
| Üdülőházas üdülő | Üü | oldalhatáron álló | 600 |  |  | 30 | 6,0 | 40 | T |
| Hétvégiházas üd. | Üh | oldalhatáron álló | 300 |  |  | 20 | 6,0 | 60 | T |
|  |  | oldalhatáron álló | 600 |  |  | 20 | 6,0 | 60 | T |
| Sportpálya | K/5 | szabadon álló | 3000 |  |  | 5 | 6,0 | 40 | R |
| Temető | K/12 | szabadon álló | 3000 |  |  | 5 | 6,0 | 40 | H |
| Intézmények | K/14a | szabadon álló | 600 |  |  | 40 | 7,5 | 40 | T |
| Szennyvízátemelő | Kk/10 | szabadon álló | 100 |  |  | 2 | 4,5 | 40 | - |
| Közműterület | Kk/14b | szabadon álló | 50 |  |  | 2 | 6,0* | 40 | - |
| Kereskedelmi gazdasági | Gksz | Szabadon álló | 700 | 20 | --------------- | 50 | 6,0 | 20 | T |
| Oktatási-kutatási-ökoturisztikai | K/OKT | szabadon álló több épületegységgel | 600 | 20 | 30 | 30 | 7,5 | 40 | R |
| Falusias lakó | Lf | oldalhatáron álló | 600 | 16 | - | 30 | 6,0 | 40 | T |
| Településközpont | Vt | oldalhatáron álló | 400 | 16 | - | 60 | 6,0 | 20 | T |
|  |  | szabadonálló* | 600 | 16 | - | 60 | 6,0** | 10 | T |

Beépítési mód esetében:

* – a legnagyobb építménymagasság értékét indokolt esetben meghaladhatja a technológiai szempontból szükséges műtárgyak magassága.

** –meglévő telek megosztása esetén a minimális utcai telekhatár szélesség 12m-re csökkenthető.

Meglévő telkek és beépítések esetében:

K – kialakult állapot

Közművesítés esetében kötelező (bővebben lásd ezen rendelet 8.§ (8) bekezdés):

T – teljes közművesítés: vezetékes ivóvíz, elektromos ellátás, csapadékvíz elvezetés közcsatornával/fedett árokrendszerrel, szennyvízelvezetés zártszelvényű közcsatornával

R – részleges közművesítés: vezetékes ivóvíz, elektromos ellátás, zárt szennyvíztárolás

H – hiányos: fúrt kút, zárt szennyvíztárolás, elektromos ellátás

( Az övezetben a meglévő parkoló-szám (50 férőhely) nem csökkenhet, a kialakult állapothoz igazodva a közforgalomnak átadott parkolást továbbra is biztosítani kell.

(( A szabadtéri színpad épületénél 8,0 m-es maximális építménymagasság engedélyezhető.

# Footnotes

Mód: a 21/ 2013 (XI. 20) Kt rendelet,  hatályba lép: 2013. december 20.

módosította: 9/2016(XI. 10) Önkormányzati rendelete, hatályba lép: 2016. november 25.

módosította a 11/2017 (IX. 7) önkormányzati rendelet, hatályba lép a kihirdetését követő 15. napon, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Kihirdetés napja: 2017. IX.8.

módosította a 11/2017 (IX. 7) önkormányzati rendelet, hatályba lép a kihirdetését követő 15. napon, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti. Kihirdetés napja: 2017. IX.8.